ПАСПОРТ №  _______________________________________________________________

|  | Конкретное обозначение изделия: |
| --- | --- |
|  | Наименование изделия: Воздухоотводчики латунные автоматические поплавковые серии Flexvent и Flexvent Super |
|  | Предприятие изготовитель: “Flamco b.v.” Holland, Голландия |
|  | Продавец: ______________________________________________ |
|  | Применение: Для автоматического отвода воздуха из систем отопления, водоснабжения. |

Технические характеристики

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
| Присоединение | резьбовое |

| Flexvent 1/8" | Flexvent 3/8" с отключающим клапаном | Flexvent 1/8"–3/8" | Flexvent 1/2" | Flexvent H | Flexvent Super |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модели и размеры воздухоотводчиков Flexvent |
| Модель | Присоединение | Материал | Наличие отключающего клапана |
| Flexvent 1/8" | 1/8" внешнее | латунь | нет |
| Flexvent 3/8" | 3/8" внешнее | латунь | есть |
| Flexvent 1/8"–3/8" | 1/8" или3/8" внешнее | латунь | есть |
| Flexvent 1/2" | 1/2" внешнее | латунь | есть |
| Flexvent 3/4" | 3/4" внешнее | латунь | есть |
| Flexvent H | 1/2" внешнее | латунь никелированная | нет |
| Flexvent Super | 1/2" внутреннее | латунь | нет |

Комплектность поставки

| № | Наименование | Количество, шт. |  | Отметки о продаже |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт/Инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 |  |  |
| 2 | Копия сертификата соответствия | 1 |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по установке

До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается. Установка воздухоотводчиков допустима только в местах, доступных для обслуживания, в закрытых помещениях, при температурах не ниже  0 °С. Минимальное давление в системе должно быть не менее 0,2 бар. Необходимо промыть систему перед установкой изделия.

- Установку вохздухоотводчика следует выполнять только в вертикальном положении в наивысшей точке системы. Воздухоотводчик монтируется вертикально, воздушным штуцером вверх.

- Поверните красный колпачок против часовой стрелки для быстрого заполнения. После заполнения верните колпачок в исходное положение.

ВНИМАНИЕ! Для начала работы воздухоотводчиков Flexvent необходимо открыть запирающий клапан в верхней части воздухоотводчика. Не снимайте колпачок во время работы.

ВНИМАНИЕ! При нарушении потребителем требований к монтажу емкости производитель не несет гарантийных обязательств.

Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию емкости

При обслуживании воздухоотводчиков во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

- производить обслуживание при наличии давления рабочей среды в трубопроводе не допускается;

- производить периодические осмотры и техническое освидетельствование в сроки, приведенные ниже, но не реже одного раза в год;

- при осмотре проверить общее состояние, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнения и прокладок соединений.

- для  перекрывания клапана поверните красный колпачок до упора по часовой стрелке.

Демонтаж

Демонтаж устройства необходимо выполнять только при охлажденной системе.

Стравите (только для типов без дополнительного клапана) давление в системе трубопроводов.

Снимите клапан с дополнительного клапана или демонтируйте.

Меры безопасности

Персонал, монтирующий или обслуживающий воздухоотводчик, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты. При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на объекте.

Условия хранения и транспортировки

Воздухоотводчики транспортируются в отдельной коробке/паллете. Воздухоотводчики транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков. Хранение изделий должно быть при температурах не ниже 0 °С.

Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком и действующими законодательными актами РФ.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Претензии по качеству принимаются только при предъявлении оригинала паспорта на изделие.