|  | ДУНАЕВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30ч6бр PN 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) (облегченная) ПАСПОРТ |
| --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Задвижка предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара по отношению к которым, материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Фланцы корпуса по ГОСТ 12815–80 на Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2). Ответные фланцы по ГОСТ 12820–80 . Установочное положение задвижки приводом (маховиком) вверх. Направление подачи рабочей среды – любое. Рабочее положение затвора полностью открыто или полностью закрыто. Использование задвижки в качестве регулирующего устройства не допускается. Строительная длина задвижки – по ГОСТ 3706–83. Закрытие задвижки производится вращением маховика по часовой стрелке. Рабочая температура окружающего воздуха для задвижек климатического испол- нения I – не ниже минус 15 °C. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. Наименование параметра Показатель Условный проход, DN 50 80 100 125 150 200 250 300 Строительная длина, L мм 180 210 230 255 280 330 450 500 Строительная высота, H мм 326 437 508 605 702 890 1097 1272 Масса, кг 10,8 17,5 21,5 47,1 45,5 81,5 116,2 162,3 Соединение Фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1 Давление номинальное, PN, Мпа (кгс/см2) 1,0(10) Температура раб. среды, С0 Не более 225 Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 D Рабочая среда Вода, пар, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия Темп. окружающ. среды, С0 от -15 до +40 Управление Ручное Ср. ресурс до замены, циклов 1000 Средний срок службы, лет 10 3. МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ Наименование детали Марка материала Корпус, к ышка, маховик серый чугун Шпиндель углеродистая сталь Уплотнительные поверхности затвора латунь | 4.КОМПЛЕКТНОСТЬ Задвижка Паспорт Примечания: Указанная документация поставляется в двух экземплярах на партию задвижек, отправляемых в один адрес по одному товаросопроводительному документу. Ответные фланцы поставляются по отдельному заказу. 5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ Задвижка 30ч6бр прошла приемо-сдаточные испытания на герметичность затвора давлением 1,0 МПа, на плотность и прочность литья и соединений давлением 1,5 МПА и признана годной для эксплуатации по классу герметичности «D». Срок хранения при условии хранения и транспортирования по ГОСТ 15150-69 – 1 год. Дата изготовления ________________ 20___ г. Дата консервации _________________20___ г. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийная наработка – 200 циклов или 4800 ч. в пределах гарантийного срока эксплуатации. Отметка ОТК ________________________________________________ подпись, дата, фамилия 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ Отработавшие свой ресурс задвижки следует снять с трубопровода путём отвинчивания присоединительных болтов и гаек. Разобрать задвижку и подвергнуть утилизации отдельно детали из цветных металлов, чугуна и стали. Производитель: ООО «Дунаевецкий литейно-механический завод», Украина, Хмельницкая обл., г.Дунаевцы, ул. Красинских,13. |